Диагностика неисправности компьютера по звуковым сигналам AWARD BIOS

| Сигналы BIOS | Неисправность |
| --- | --- |
| 1 короткий сигнал | Система исправна |
| 1 длинный сигнал и отключение системного блока | Срабатывает система безопасности Award BIOS (Basic Input-Output System — базовая система ввода-вывода) |
| 2 короткихОшибка монитора | Проверьте правильность и надежность подключения его к системному блоку, а также, если имеется отдельный сетевой шнур — его подключение к розетке и к самому монитору |
| 1 длинный, 3 коротких сигнала | Не обнаружена видеокарта или неисправна видеопамять |
| Периодические длинные сигналы | Ошибка определения RAM (Random Access Memory, оперативной памяти) |
| Частые бессистемные сигналы во время нормальной работы | Перегрев CPU (чип центрального процессора), как правило, вследствие остановки вентилятора охлаждения |

Диагностика компьютера используя звуковые сигналы AMI BIOS

| Сигналы BIOS | Неисправность |
| --- | --- |
| 1 короткий сигнал | Система исправна |
| 2 коротких | Parity Circuit Failure или Base 64K RAM failure. Ошибка теста оперативной памяти. Вставьте другую память |
| 3 коротких | System Timer Failure. Неисправна материнская плата (ошибка системного таймера) |
| 4 коротких |  |
| 5 коротких | Processor Failure. Неисправен процессор (CPU, Céntral Prócessing Únit) |
| 6 коротких | Keyboard Controller / Gate A20 Failure Ошибка контроллера клавиатуры, проверьте клавиатуру и ее кабель |
| 7 коротких | Virtual Mode Exception Error Неисправна материнская плата (ошибка виртуального режима) |
| 8 коротких | Display Memory Read/Write Failure. Неисправен видеоадаптер или ошибка теста видеопамяти, замените видеокарту |
| 9 коротких | ROM BIOS Checksum Failure. Ошибка контрольной суммы ROM (Read-Only Memory, постоянной памяти BIOS). Необходимо перепрошить BIOS или заменить микросхему. |
| 10 коротких | CMOS Shutdown Register Read/Write Error. Ошибка считывания/записи в регистр КМОП-памяти (энергозависимый тип памяти, как правило получающий питание от батарейки на материнской плате) |
| 11 коротких | Неисправна материнская плата (ошибка теста кэша) |
| 1 длинный 3 коротких | Video failure Выньте из разъема и вставьте повторно видеокарту. Попробуйте очистить контакты специальной жидкостью. Если это не помогает, замените видеокарту |

Обзор сообщений об ошибках BIOS Setup для проведения самостоятельной диагностики компьютера

| Сообщения BIOS | Неисправность |
| --- | --- |
| CMOS BATTERY HAS FAILED | Села батарейка. Замените батарейку на материнской плате |
| CMOS CHECKSUM ERROR | Неправильная контрольная сумма CMOS. Данные в CMOS повреждены. Возможно, батарейка села. Проверьте батарейку и замените ее в случае необходимости |
| DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Не найден загрузочный диск. Загрузитесь с системной дискеты и проверьте системные файлы на жестком диске. Возможно, в дисковод вставлена дискета, не являющаяся системной. Удалите дискету из дисковода |
| DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR — RUN SETUP | Типы дисководов, фактически установленных в системе и их описания в BIOS Setup(программа настройки BIOS) сходятся. Запустите BIOS Setup и введите правильный тип дисковода |
| ERROR INITIALIZING HARD DRIVE CONTROLLER | Контроллер жестких дисков не инициализируется. Проверьте установку контроллера, и параметры жесткого диска, указанные в BIOS Setup . Также проверьте джамперы (jumpers, переключатели или чаще перемычки) на жестком диске |
| FLOPPY DISK CNTRLR ERROR OR NO CNTRLR PRESENT | Невозможно инициализировать контроллер гибких дисков. Проверьте установку контроллера, и параметры дисковода, указанные в BIOS Setup |
| KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT | Невозможно инициализировать клавиатуру. Проверьте подключение клавиатуры и ее тип. В крайнем случае отключите контроль клавиатуры при загрузке BIOS Setup |
| Memory Address Error at XXXX | Ошибка памяти. Замените память (RAM) |
| Memory parity Error at XXXX | Ошибка контроля четности. Замените память (RAM) |
| MEMORY SIZE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT | Размер памяти изменился со времени последней загрузки. Войдите в SETUP |
| PRESS A KEY TO REBOOT | Сообщение возникает при обнаружении ошибок и необходимости перезагрузки. Нажмите любую клавишу |
| SYSTEM HALTED, (CTRL-ALT-DEL) TO REBOOT | Обозначает остановку процесса загрузки. Нажмите Ctrl+Alt+Del |